Wishbone uart scope
skládá se z 6 FPGA modulů:
1. UartRx
2. UartTx
3. UartTop
4. UartDecoder
5. WB_master
6. wishbone_top
a jednoho komunikačního rozhraní na PC:

a jednoho testovacího PC rozhraní :
WBTestbench

UartRx
Přijímá 8 bitové slovo přes seriovou linku, komunkační rychlost je 9600 Baud/s(lze parametryzovat).
IO port:
1. clk	= vstupní hodiny, musí být 100Mhz
2. in_data = vstupní data přes seriovou linku, posílána bit po bitu.
3. out_data[7:0] = výsledná data přenosu, při příjmu bitů jsou okamžitě zobrazeny na těchto drátech, takže v průběhu čtení slova, jsou zobrazeny nesmysly.
4. Rx_done = po přečtení posledního bitu ze slova, se nastaví do 1(při přechodu do STOP ve stavovém automatu) a resetuje se při začátku čtení dalšího slova.
5. busy = značí, že dochází k přenosu, v tento moment neaktivní
UartTx
Odesílají se 8 bitová slova přes seriovou linku z FPGA. Komunikační rychlost je 9600 Baud/s(lze parametryzovat).
IO port
1. clk = vstupní hodiny, musí být 100Mhz
2. in_DataByte[7:0] = vstupní 8 bitové slovo, které se bude postupně odesílat pryč přes sériovou komunikaci po bitech.
3. in_Start = Pokud je nastaven, tak je požadavek na začátek komunikace, při kterém se uloží data z in_DataByte do interního registru, ze kterého se postupně odesílá.
4. out_DataBit = drát, po kterém jsou postupně odesílány jednotlivé bity pryč ze zařízení.
5. out_fComplete = Pokud stavový automat přejde do s_START a není nastavený wire in_Start, nastaví se tento výstup. Po nastavení vstupu in_Start se out_fComplete restartuje.
UartTop
Modul, který zprostředkovává komunikaci mezi UartTx a UartRx na jedné straně a ostatními modulami, které chtějí odesílat nebo přijímat data na druhé straně.
IO port
1. clk = vstupní hodiny
2. in_w_data[7:0] = pokud je in_valid a TxComplete ve stavu True, tak je byte z in_data přeposlán na vstup transmitera.
3. in_valid =
4. out_BUSY
5. out_signal
Signály pro receivera
1. in_signal
2. in_RXNE_clear
3. out_word[7:0]
4. out_RXNE
5. out_Rx_ORE
UartDecoder
Tento modul má 2 funkce.
1. Převádí 8 bitová slova na 5 bitová
2. 5 bitová slova převádí na 34 bitové řídící slovo pro mastera.

IO port:
1. i_clk
2. i_data_in[7:0]
3. i_data_valid = tohle se nikde nepoužívá
4. i_stb = strobe input, při vložení, indikuje, že je tato jednotka vybrána
5. o_stb = strobe output, určuje platný přenos dat
6. o_word[33:0] = výsledné 34 bitové slovo pro MASTERA. Horní 2 bity[33:32] určují, jestli se jedná o čtení, zápis nebo nastavení adresy.
WB_master
wishbone_top

Vstup

Výstup